## Slide 1
01 / WHAT
项目是什么：一套机器鱼控制中枢
核心价值：把设备、视觉和用户操作统一到一条链路。
机器鱼中央控制系统
用户端
React GUI
登录 / 选择
手动 / 视觉
Go 控制中枢
API
权限 / 租约
设备队列
Python 视觉
相机
YOLO
路径 / PID
跟踪 / 标定
WebRTC
ESP32 机器鱼
认证
运动
心跳
WebSocket
OTA
意图
调度
FISH CONTROL SYSTEM
01

## Slide 2
02 / HOW
系统怎么工作：感知和控制形成闭环
关键不是单向发命令，而是“识别 → 控制 → 执行 → 反馈”。
视觉控制链路
摄像头
采集画面
YOLO
识别 / 跟踪
路径控制
坐标 / PID
Go 控制器
权限 / 队列
ESP32
运动执行
状态反馈：heartbeat / state / command.result
身份绑定
视觉目标 ID ≠ 物理 deviceId，必须显式绑定。
停止条件
目标丢失、会话过期、失帧或断线，立即停止。
FISH CONTROL SYSTEM
02

## Slide 3
03 / KEY POINTS
关键技术与项目成果
汇报时只需要记住下面四个关键词。
关键技术
统一入口
浏览器不直连 ESP32，Go 统一管理
控制安全
权限、租约、限幅、急停、超时
视觉闭环
相机 + YOLO + 路径控制 + 设备反馈
可扩展
WebSocket、WebRTC、OTA、图形化编程
当前状态
自动化测试
Go / React / Python 已通过
设备验证
停止 ACK、认证、重连已验证
继续验收
断网停机、多鱼并发、公网视频
最终结论：Go 把设备、视觉和用户控制收敛为一条可验证、可恢复、可扩展的链路。
FISH CONTROL SYSTEM
03